# г. В.Новгород                                                                                                          «10» сентября 2019 г.

# ПРОТОКОЛ

согласования размеров и комплектации изделий технической укрепленности

- Дверной блок «УРАН-В3Бр3», III класса устойчивости к взлому, Бр 3 класс защиты по пулестойкости, одностворчатый

Установочные размеры по коробке двери 1000 (L) х 2100 (H) мм для проема размером не менее 1020(L) х 2120(H)

Открывание рабочей створки правое (петли справа)

Способ крепления через проушины анкерами

Накладной замок «Барьер-4Р» (Россия)- 2 шт., ГОСТ 5089-2003 (4 класс, ГОСТ 5089-2003)

Сплошной противосъем.

Защита от выбивания замков.

Ручка-скоба «Апекс» HC-0901-25/200-INOX (хром)

Заполнение внутреннего пространства дверного блока: многослойный композитный состав, препятствующий взлому полотна двери и коробки разрушающими методами.

Вес данной двери 307 кг.

Окраска по RAL-9010

Наличники

Количество – 1 шт.

Настоящий протокол является основанием для проведения работ Исполнителем.

От Исполнителя                                                                                                     От Заказчика

______________                                                                                                     ______________

Наименование Исполнителя                                                                                Наименование Заказчика

М.П.                                                                                                                            М.П.